## Slide 1: GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합
측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기
Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments
학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026학년도 2학기
박찬혁 (202121212) · 지도교수: 안창선 교수님
School of Mechanical Engineering
Pusan National University
Notes: [10초]
안녕하세요, 학생자율연구II 연구계획을 발표할 박찬혁입니다. 제 연구는 GPS를 쓰기 어려운 환경에서 카메라, IMU, 거리센서를 하나의 필터로 융합하되, 센서마다 다른 측정 시점까지 고려하는 위치·자세 추정기를 만드는 것입니다.

## Slide 2: 연구 배경
GPS 제한 환경 ··· IMU 오차 누적 ··· 비전 보조 항법의 중요성
차량
드론
항공기
GPS 신호 차단·약화
GPS 제한 환경의 항법
실내·터널·도심에서는 위성 신호가 차단되거나 약해져, 차량·드론·항공기 모두 IMU 기반 관성 항법에 의존
관성 항법은 가속도를 적분하므로 오차가 시간에 따라 누적 (Groves, 2013)
하향 카메라
거리센서
비전 보조 항법: 영상으로 움직임을 보정
영상의 움직임을 IMU와 결합해 위치·자세를 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007)
하향 카메라 + 거리센서: PX4 비행제어기의 Optical Flow 항법
(PX4 User Guide, Optical Flow)
NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity: 하향 카메라·IMU·레이저 고도계
(Bayard et al., 2019)
Notes: [55초]
자동차 내비게이션은 터널에서 GPS가 끊겨도 화면 속 차량이 계속 움직입니다. 관성 정보로 위치를 이어서 계산하기 때문인데, 이 관성 항법은 가속도를 적분하기 때문에 시간이 지날수록 오차가 쌓입니다. 이 문제는 차량뿐 아니라 실내의 드론이나 항공기도 똑같이 겪습니다.
(아래) 그래서 많이 쓰는 방법이 카메라로 움직임을 보는 비전 보조 항법입니다. 카메라 영상의 움직임을 IMU와 결합해 위치와 자세를 추정합니다. 실제로 드론 비행제어기 PX4는 하향 카메라와 거리센서로 옵티컬 플로우 항법을 지원하고, NASA의 화성 헬리콥터 인저뉴어티도 하향 카메라, IMU, 레이저 고도계로 비행했습니다.
아이콘: Tabler Icons (MIT License)

## Slide 3: 연구의 필요성 및 목적
세 센서를 융합해야 하지만, 측정 시점이 서로 다르다
IMU
오차 누적
가속도 적분 과정에서
바이어스·잡음 오차가
시간에 따라 증가
(Groves, 2013)
카메라 영상
실제 크기 부재
영상 속 이동만으로는
실제 이동 거리를 몰라
하향 거리센서가 함께 필요
(PX4 Optical Flow 문서)
센서 간 시간
측정 시점 불일치
주기·처리 지연 차이로
타임스탬프와 실제 측정
시점이 어긋나 성능 저하
(Qin and Shen, 2018)
→ IMU · 카메라 · 거리센서를 함께 융합
→ 본 연구가 다룰 문제
연구 목적
측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라·IMU·거리센서를
하나의 필터로 융합하는 위치·자세 추정기 구현
Notes: [50초]
그런데 이 센서들은 각각 한계가 있습니다. 왼쪽부터, IMU만 쓰면 적분 오차가 계속 쌓입니다. 카메라는 영상 속 이동만 알려 주기 때문에, 실제로 얼마나 움직였는지는 거리센서가 있어야 알 수 있습니다. 그래서 세 센서를 함께 융합해야 합니다.
그런데 융합할 때 남는 문제가 오른쪽, 측정 시점입니다. 센서마다 주기가 다르고 영상 처리에도 시간이 걸려서, 지금 들어온 측정은 사실 조금 전의 움직임입니다. 이런 시간 차이는 융합 성능을 크게 떨어뜨린다고 보고되어 있고, PX4 비행제어기도 센서별 지연값을 따로 보정합니다.
그래서 제 연구의 목적은 측정 주기와 지연 차이를 고려해 카메라, IMU, 거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치·자세 추정기를 구현하는 것입니다.

## Slide 4: 선행연구와 적용 방향
차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용한다
차량 분야 (Kim and Ahn, 2025)
레이더·V2X 융합 · 선행 차량 상태 추정
본 연구
카메라·IMU·거리센서 융합 · 위치·자세 추정
참고할 시간 처리 방법
지연 보상
수신 시점과 실제
측정 시점을 구분
시간 정렬
함께 쓰는 신호의 시점을
맞추고 필요 시 보간
과거 상태 재추정
지연된 측정으로 과거를
보정한 후 현재까지 재추정
비전 항법 참고 구조: MSCKF·OpenVINS는 과거 카메라 자세를 상태에 유지하며 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)
차량 모델이 아닌 시간 처리 방법을 센서 구성에 맞게 적용하고, 적용 전·후 차이를 확인
Notes: [45초]
이 시간 문제는 차량 분야에서도 중요하게 다뤄졌습니다. 지도교수님 연구실의 Kim과 Ahn의 논문은 레이더와 V2X 통신처럼 도착 시점이 서로 다른 정보를 융합해 앞 차량의 상태를 추정했습니다. 저는 이 논문에서 가운데 세 가지 처리 방법을 참고하겠습니다.
첫째, 지연 보상입니다. 데이터를 받은 시점과 실제로 측정한 시점을 구분합니다. 둘째, 시간 정렬입니다. 함께 쓰는 신호의 시점을 맞추고, 필요하면 앞뒤 데이터로 그 사이 값을 보간합니다. 셋째, 과거 상태 재추정입니다. 늦게 들어온 측정으로 그 시점의 추정값을 고치고, 거기서부터 현재까지 다시 계산합니다. 차량 모델을 그대로 가져오는 것이 아니라, 시간 처리 방법을 제 센서 구성에 맞게 옮기는 것이 핵심입니다.

## Slide 5: 연구방법
EKF로 융합하고, 늦게 도착한 측정은 측정 시점에 반영한다
IMU 가속도·각속도 → 예측
카메라 KLT로 영상 이동 추적
거리센서 지면까지 거리 → 실제 크기
EKF
확장 칼만필터
예측: IMU
보정: 영상 이동·거리
(자이로로 회전 성분 제거)
위치·자세
추정값
시간 처리
① 확인
센서별 주기·
타임스탬프·지연
② 저장
과거 상태·IMU 입력·
측정값 보관
③ 재추정
늦은 측정은 측정 시점에서
보정 후 현재까지 재추정
참고한 처리 구조
지연 측정이 오면 과거 상태에서 다시 예측해 반영 (Lynen et al., 2013)
센서별 버퍼에 저장하고 지연을 반영한 시점에서 융합 (PX4 EKF2)
Notes: [55초]
구체적인 방법입니다. (위쪽 그림) 영상의 이동은 KLT 옵티컬 플로우로 추적하고, 융합은 확장 칼만필터, 즉 EKF를 기본 구조로 사용합니다.
예측 단계에서는 IMU의 가속도와 각속도로 다음 순간의 위치와 자세를 계산합니다. 보정 단계에서는 영상 이동과 거리 정보로 예측을 바로잡는데, 자이로로 회전 성분을 빼고 거리로 실제 크기를 정합니다.
(아래 세 칸) 시간 처리는 이렇게 합니다. 필터는 과거 일정 구간의 상태와 입력을 저장해 두고, 새 측정이 없을 때는 예측만 합니다. 늦게 도착한 측정이 오면 그 측정 시점으로 돌아가 보정하고, 저장해 둔 IMU 입력으로 현재까지 다시 계산합니다. 이 방식은 드론용 다중센서 필터인 MSF-EKF와 PX4 EKF2에서도 쓰는 구조입니다.

## Slide 6: 구현 및 평가 계획
드론 공개 데이터로 영상 처리는 Python, 융합·평가는 MATLAB에서 수행
데이터 INSANE
하향 카메라 20 Hz
레이저 거리계 30 Hz
IMU 200 Hz 이상 (복수)
CSV + PNG, 타임스탬프 포함
실내 구간: OptiTrack 정답 궤적
Python · OpenCV
Shi–Tomasi + KLT 추적
프레임별 영상 이동 계산
프레임별 처리시간 기록
CSV 저장 (시간 단위 s)
MATLAB
EKF 상태·측정 모델
버퍼 저장·재추정 시간 처리
오차 계산·결과 그래프
비교 조건
A. 지연 무시: 도착한 측정을 바로 보정
B. 시간 처리: 측정 시점 보정 후 재추정
지연 = 실측 처리시간 + 추가 0·25·50·100 ms
평가 지표
ATE: 위치 RMSE (위치+yaw 4자유도 정렬)
RE: 이동 구간 길이별 상대 오차
처리시간: 재추정에 드는 계산 비용
데이터: Brommer et al. (2024) · 평가 방법: Zhang and Scaramuzza (2018) · 정답 궤적은 평가에만 사용
Notes: [45초]
구현은 이렇게 하겠습니다. 데이터는 공개 드론 데이터셋인 INSANE을 사용할 계획입니다. 하향 카메라와 같은 방향의 레이저 거리계, IMU가 모두 있고, 실내 구간에는 모션캡처 정답 궤적이 있어 평가에 쓸 수 있습니다.
영상 처리는 OpenCV를 쓸 수 있는 파이썬에서 KLT로 영상 이동을 구하고, 프레임마다 처리시간도 기록합니다. 필터 모델과 시간 처리, 평가는 매트랩에서 구현합니다.
비교는 지연을 무시하고 도착한 값을 바로 쓰는 경우와 시간 처리를 적용한 경우입니다. 실제 처리시간에 0에서 100 ms까지 지연을 더해 가며, 위치 오차와 재추정 처리시간이 어떻게 달라지는지 보겠습니다.

## Slide 7: 연구계획
10월 ~ 12월, 기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증
10월
11월
12월
전반
후반
전반
후반
전반
후반
선행논문 분석 및 센서 데이터 확인
측정 주기·타임스탬프·지연 정리
→ 시간 처리 절차 정리 · 센서 데이터 특성 파악
영상 이동 추적 및 IMU 예측 구현
기본 센서 융합 구조 구성
→ 센서별 처리 결과 · 기본 추정기 동작
지연 보상·시간 정렬 구현
과거 상태 보정 및 재추정 적용
→ 시간 처리를 포함한 · 다중센서 융합 추정기
시간 처리 적용 전·후 비교
추정 오차·처리시간 분석
→ 효과와 적용 한계 정리 · 최종 보고서 및 발표
최종 목표: 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 효과 검증
Notes: [25초]
일정입니다. 10월 전반에는 선행논문을 분석하고 센서의 주기와 타임스탬프, 지연을 정리합니다. 10월 후반에는 옵티컬 플로우와 IMU 예측으로 기본 융합 구조를 만듭니다. 이 연구의 핵심인 11월에는 지연 보상과 시간 정렬, 과거 상태 재추정을 넣고, 12월에 적용 전후를 비교해 보고서로 정리하겠습니다.

## Slide 8: 참고문헌
1
M. Kim and C. Ahn, “State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X,” IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
2
A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, “A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation,” IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.
3
P. Geneva et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” IEEE ICRA, pp. 4666–4672, 2020.
4
D. S. Bayard et al., “Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter,” AIAA SciTech Forum, 2019.
5
B. D. Lucas and T. Kanade, “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,” IJCAI, 1981.
6
T. Qin and S. Shen, “Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems,” IEEE/RSJ IROS, 2018.
7
S. Lynen et al., “A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation,” IEEE/RSJ IROS, 2013.
8
Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” IEEE/RSJ IROS, 2018.
9
P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
10
PX4 Autopilot User Guide, “Optical Flow” and “Using PX4's Navigation Filter (EKF2)”, docs.px4.io (2026. 10. 확인).
11
C. Brommer et al., “The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios,” IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.
감사합니다
Notes: [15초]
정리하면, 차량 분야에서 다뤄 온 시간 처리 방법을 카메라·IMU·거리센서 기반 비전 항법에 적용하고 그 효과를 확인하는 것이 이 연구입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 의견과 질문 부탁드립니다. 감사합니다.