## Slide 1: GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합
측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기
Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments
학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026학년도 2학기
박찬혁 (202121212) · 지도교수: 안창선 교수님
School of Mechanical Engineering
Pusan National University
Notes: [10초]
안녕하세요, 학생자율연구II 연구계획을 발표할 박찬혁입니다. 제 연구는 GPS를 쓰기 어려운 환경에서 카메라, IMU, 거리센서를 하나의 필터로 융합하되, 센서마다 다른 측정 시점까지 고려하는 위치·자세 추정기를 만드는 것입니다.

## Slide 2: 연구 배경
GPS가 없는 환경에서의 움직임 추정
GPS가 끊기는 구간의 항법
차량 항법은 GPS 수신이 끊기면 관성 정보로 위치를 이어서 계산하지만, 적분 과정에서 오차가 시간에 따라 누적된다. [1]
NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity는 하향 카메라·IMU·레이저 고도계를 결합하여 위성항법이 없는 화성에서 비행하였다. [2]
카메라와 관성센서를 이용한 움직임 추정
IMU(관성측정장치)는 가속도·각속도를 측정하여 움직임을 예측한다.
Optical Flow는 연속 영상에서 화면이 움직인 양을 구하는 기법이며, KLT는 특징점을 추적하여 이를 계산한다. [3]
영상 이동은 픽셀 단위이므로, 거리센서로 지면까지의 거리를 알아야 실제 속도로 환산된다. [4]
본 연구는 하향 카메라·IMU·거리센서로 드론의 위치·속도·자세를 추정한다.
(수평 위치는 속도를 적분해 구하므로 오차가 누적될 수 있다)
Notes: [55초]
자동차 내비게이션은 터널처럼 GPS가 끊기는 구간에서도 관성 정보로 위치를 이어서 계산합니다. 하지만 가속도를 적분하는 방식이라 시간이 지날수록 오차가 쌓입니다. 하늘에서도 같은 문제를 풀어야 하는데, NASA의 화성 헬리콥터 인저뉴어티는 아래를 보는 카메라, IMU, 레이저 고도계를 결합해 위성항법이 없는 화성에서 비행했습니다.
이런 방식의 핵심은 두 가지입니다. IMU는 가속도와 각속도로 움직임을 예측하고, 옵티컬 플로우는 연속된 영상에서 화면이 얼마나 움직였는지를 구합니다. 다만 영상 이동은 픽셀 단위라서, 거리센서로 지면까지의 거리를 알아야 실제 속도가 됩니다.
그래서 본 연구는 이 세 센서로 드론의 위치, 속도, 자세를 추정합니다. 다만 수평 위치는 오차가 쌓일 수 있다는 한계도 함께 봅니다.

## Slide 3: 연구의 필요성 및 목적
센서 융합에서 측정 시점이 어긋나는 문제
IMU는 오차가 누적되고 카메라는 실제 이동 거리를 모르므로, 세 센서를 함께 융합해야 한다. [1, 4]
그러나 센서마다 측정 주기가 다르고(IMU 200 Hz, 카메라 20 Hz, 거리센서 30 Hz [5]), 영상은 처리 시간만큼 늦게 도착한다.
time
IMU
카메라 (촬영)
카메라 (도착)
거리센서
d
← 도착한 영상 = d 만큼 이전의 움직임
d: 영상 처리·전송 지연 | 그림 형식: Qin and Shen (2018) Fig. 1 (측정 시점 vs 타임스탬프) [6]
연구 목적 측정 주기와 지연이 다른 세 센서를 하나의 EKF로 융합하고, 시간 처리의 효과를 정량적으로 확인
Notes: [55초]
세 센서를 함께 쓰는 이유는 각자 한계가 있기 때문입니다. IMU는 오차가 쌓이고, 카메라만으로는 실제로 몇 미터 움직였는지 알 수 없습니다.
그런데 융합할 때 문제가 생깁니다. (아래 그림) 이 그림은 Qin과 Shen 논문의 표현 방식을 따른 것입니다. 맨 위 IMU는 1초에 200번으로 촘촘하게, 카메라는 20번, 거리센서는 30번 측정합니다. 그리고 카메라는 찍은 순간이 아니라 영상 처리를 마친 뒤, 빨간 칸처럼 d만큼 늦게 도착합니다. 이 값을 도착한 순간의 값으로 쓰면, d만큼 이전의 움직임을 현재로 잘못 반영하게 됩니다.
그래서 연구 목적은 측정 주기와 지연이 다른 세 센서를 하나의 EKF, 즉 IMU로 예측하고 측정값으로 고쳐 나가는 필터로 융합하고, 시간 처리의 효과를 정량적으로 확인하는 것입니다.

## Slide 4: 선행연구와 적용 방향
늦게 도착한 측정을 처리하는 세 가지 방식
Kim & Ahn (2025): 도착 시점이 다른 레이더·V2X 정보를 지연 보상 → 시간 정렬 → 과거 상태 재추정으로 처리 [7]
드론 항법에서는 PX4 EKF2(지연 시점 융합)와 MSF-EKF(과거 상태 재추정)가 사용됨 [4, 8]
A. 지연 무시
비교 기준
촬영
도착(현재)
도착 즉시 현재 값으로 보정
간단하지만 시점 오차가 남음
B. 지연 시점 융합
PX4 EKF2
촬영
도착(현재)
늦은 시점에서 보정
출력 예측기
현재 값은 예측으로 근사
C. 과거 상태 재추정
Kim & Ahn, MSF-EKF
촬영
도착(현재)
되돌아가 보정 → 재계산
정확하지만 연산 증가
본 연구의 핵심 구현
본 연구: 세 방식을 같은 EKF에 구현하여 정확도와 처리시간을 같은 데이터에서 비교
Notes: [50초]
늦게 온 측정을 처리하는 방법은 세 가지로 정리할 수 있습니다. 시간 처리 절차는 지도교수님 연구실의 Kim과 Ahn의 논문을 참고하는데, 레이더와 V2X처럼 도착 시점이 다른 정보를 지연 보상, 시간 정렬, 과거 상태 재추정 순서로 처리했습니다.
(아래 그림) A는 늦게 온 측정을 도착한 순간의 값으로 바로 쓰는 방식으로, 비교 기준입니다. B는 PX4처럼 필터 자체를 늦은 시점에서 돌리고 현재 값은 예측으로 따라갑니다. C는 측정 시점으로 되돌아가 보정한 뒤 현재까지 다시 계산하는 방식으로, Kim과 Ahn, 그리고 MSF-EKF의 방식이며 제가 구현할 핵심입니다.
저는 이 세 방식을 같은 EKF에 구현해 정확도와 처리시간을 같은 데이터에서 비교하겠습니다.

## Slide 5: 연구방법
KLT Optical Flow와 EKF 기반 다중센서 융합
상태: 위치·속도·자세, IMU 바이어스
예측: IMU 가속도·각속도 / 보정: 영상 이동(회전 성분 제거)과 거리(기울기 보정한 고도)
늦은 측정: 저장해 둔 이력에서 측정 시점의 상태를 꺼내 보정하고, 이후 IMU 입력과 그 사이 측정을 다시 적용해 현재까지 재계산
IMU
가속도·각속도
카메라 + 거리센서
영상 이동·거리
EKF (확장 칼만필터)
IMU로 움직임 예측
영상·거리 측정으로 보정
위치·속도·자세
추정값
늦은 측정 처리 (과거 상태 재추정)
측정 시점의 상태로 복귀
늦은 측정으로 보정
이후 입력·측정 재적용
저장: 상태·공분산·IMU 입력·측정 이력 (버퍼 길이 ≥ 최대 지연)
본 연구의 핵심
Notes: [55초]
방법입니다. 상태는 위치, 속도, 자세와 IMU 바이어스입니다. (위쪽 그림) IMU의 가속도와 각속도로 움직임을 예측하고, 영상 이동과 거리로 보정합니다. 영상 이동은 KLT로 구하는데, 기체가 기울기만 해도 영상이 움직이기 때문에 자이로로 회전 성분을 빼고, 추정한 고도를 이용해 실제 속도와 연결합니다. 거리센서는 기울기를 보정해 고도 측정으로 씁니다.
(아래 빨간 상자) 이 연구의 핵심인 늦은 측정 처리입니다. 늦게 도착한 측정은 저장해 둔 이력에서 그 측정이 찍힌 시점의 상태를 꺼내 보정하고, 그 이후의 IMU 입력과 그 사이에 들어온 측정을 다시 적용해 현재까지 계산합니다. 그래서 버퍼는 최대 지연보다 길게 잡습니다.

## Slide 6: 구현 및 평가 계획
공개 드론 데이터에서 지연을 재현하여 비교
데이터
INSANE 실내 구간: 하향 카메라 20 Hz, 거리센서 30 Hz, IMU / 정답: 모션캡처 궤적 [5]
카메라 측정에 도착 시점 = 촬영 시점 + 실측 처리시간 + 추가 지연을 부여하고, 도착 순서대로 재생하여 실시간 상황을 재현
전제: 촬영 시각은 정확하다고 가정 (시간 오프셋 추정은 범위 밖)
구현
Python·OpenCV: KLT 영상 이동과 처리시간 / MATLAB: EKF·시간 처리·평가(동일 환경)
비교 및 평가
추가 지연 0·25·50·100 ms에서 A·B·C 세 방식(4번 슬라이드)을 비교
현재 시각 추정값 vs 정답: ATE(전체 궤적 오차), RE(구간별 오차), 처리시간 [9]
가설 정확도는 B·C가 비슷하고, C는 현재 값이 보정 결과와 일치하는 대신 연산이 늘어난다
Notes: [50초]
구현과 평가 계획입니다. 데이터는 공개 드론 데이터셋 INSANE의 실내 구간을 씁니다. 하향 카메라, 거리센서, IMU가 있고, 모션캡처로 측정한 정답 궤적이 있습니다. 카메라 측정마다 처리시간과 추가 지연을 더해 도착 시점을 정하고, 도착 순서대로 재생해 실시간 상황을 재현합니다.
영상 처리는 파이썬 OpenCV로, 필터와 시간 처리는 매트랩으로 구현합니다. 추가 지연을 0에서 100 ms까지 바꿔 가며, 지연을 무시한 경우, PX4처럼 지연 시점에서 융합한 경우, 과거 상태를 재추정한 경우를 정답 궤적 대비 위치 오차와 처리시간으로 비교하겠습니다. 예상은 정확도는 B와 C가 비슷하고, C는 현재 값이 보정 결과와 일치하는 대신 연산이 늘어난다는 것입니다. 이 차이를 숫자로 확인하겠습니다.

## Slide 7: 연구계획
10월 ~ 12월 단계별 추진 계획
시기 | 수행 내용 | 확인할 결과
10월 전반 | 선행논문 분석, INSANE 데이터 확보 센서 주기·타임스탬프·지연 정리 | 시간 처리 절차 정리 센서 데이터 특성 파악
10월 후반 | KLT 영상 이동 추적, IMU 예측 구현 지연 없는 기본 EKF 구성 | 센서별 처리 결과 기본 추정기 동작(기준 결과)
11월 | 버퍼·시간 정렬 구현 과거 상태 재추정 적용 | 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기
12월 | 지연 크기별 A·B·C 비교 추정 오차·처리시간 분석 | 효과와 한계 정리 최종 보고서 및 발표
핵심 단계
최종 목표: 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 그 효과의 정량 검증
Notes: [30초]
일정입니다. 10월 전반에는 선행논문과 INSANE 데이터를 확보해 센서 주기와 타임스탬프를 정리하고, 10월 후반에는 영상 이동 추적과 IMU 예측으로 지연이 없는 기본 EKF를 만들어 기준 결과를 확보합니다. 핵심인 11월에는 버퍼와 시간 정렬, 과거 상태 재추정을 구현하고, 12월에 지연 크기별로 세 방식을 비교해 보고서로 정리하겠습니다.

## Slide 8: 참고문헌 / 감사합니다
[1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
[2] D. S. Bayard et al., “Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter,” AIAA SciTech Forum, 2019.
[3] B. D. Lucas and T. Kanade, “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,” IJCAI, 1981.
[4] PX4 Autopilot User Guide, “Optical Flow” and “Using PX4's Navigation Filter (EKF2),” docs.px4.io, 2026. 10. 확인.
[5] C. Brommer et al., “The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios,” IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.
[6] T. Qin and S. Shen, “Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems,” IEEE/RSJ IROS, 2018.
[7] M. Kim and C. Ahn, “State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X,” IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
[8] S. Lynen et al., “A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation,” IEEE/RSJ IROS, 2013.
[9] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” IEEE/RSJ IROS, 2018.
감사합니다
연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다.
Notes: [15초]
정리하면, 차량 분야의 시간 처리 절차를 카메라·IMU·거리센서 기반 드론 항법에 구현하고, 지연 처리 방식별 효과를 정량적으로 비교하는 것이 이 연구입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 의견과 질문 부탁드립니다. 감사합니다.